## Slide 1: Уроки программирования для новичков
Основы поворота

## Slide 2: На этом занятии
Изучим поворот робота на желаемые градусы
Изучим разницу между поворотом на месте и одним колесом
Изучим два разных типа поворота
Научимся писать псевдокод

## Slide 3: Поворот на месте и одним двигателем
180 градусов одним двигателем
180 градусов на месте
Обратите внимание где остановился робот на обоих картинках, после поворота на 180 градусов.
При повороте на месте, робот перемещается меньше, что делает это метод лучше для небольшого пространства. Поворот на месте быстрее, но менее точный.
Когда вам нужно повернуть, ты решаете какой поворот лучше в данной ситуации!
B
C
Стартовая позиция
Конечная позиция
Двигается B и C мотор
B
C
Двигается B мотор
Стартовая позиция
Конечная позиция
B
C
B
C

## Slide 4: Как делать поворот на месте/одним колесом
Значение поворота |  |  | 
50 | -50 | 100 | -100
Одним направо | Одним налево | На месте направо | На месте налево
Менять значение поворота здесь
B
C
B
C
B
C
B
C
Блок рулевого управления

## Slide 5: Делаем поворот один колесом на 90 градусов
Запрограммируйте робота на поворот на 90 градусов....Робот повернет реально на 90грудусов, если просто указать дистанцию 90 градусов?
B
C
B
C
?
Ответ. НЕТ! Решение на следующей странице

## Slide 6: Как повернуть робота на 90 градусов?
Ответ: Попробуй использовать port view, чтобы измерить угол поворота, затем используй правильное кол-во градусов

## Slide 7: Инструкция учителя
Поделите класс на группы
Раздайте копии Рабочего листа Основы поворота
Детали испытания на Слайде 8
Слайд обсуждения 9
Решение испытания на 10 слайде

## Slide 8: Испытания
Испытание 2
Ваш робот – бейсбольный игрок, который должен прибежать ко 2ой базе, развернуться, вернуться назад.
Ехать прямо. Повернуться на 180 градусов и вернуться в изначальную точку.
B
C
Испытание 1
Ваш робот – бейсбольный игрок, который должен пробежать все базы и вернуться домой.
Можете ли вы запрограммировать вашего робота двигаться вперед и потом повернуться налево?
Используйте квадратную коробку или скотч/изоленту
Стартовая, финишная позиция
Первая База
B
C
Вторая база

## Slide 9: План обсуждения
Вы пробовали поворот на месте/одним колесом? Что вы обнаружили?
  Поворот был хорош для Испытания 1 , но не для Испытания 2, если бы мы использовали поворот одним двигателем, мы были бы дальше от базы.
В каких ситуациях одно лучше другого?
  Повороты на месте лучше подходят для в ситуациях с ограниченным пространством и вы остаетесь ближе к изначальной позиции.
Что такое ПСЕВДОКОД? Почему программисты его используют? (псевдокод из рабочего листа)
  Псевдокод позволяет программистам записать код на английском/русском перед написанием на языке программирования. Он позволяет спланировать и обдумать код перед написанием. Он позволяет поделиться идеями с другими на общем языке.

## Slide 10: Решение испытаний
Испытание 2
Вы возможно использовали повороты на месте, потому что он лучше подходят для ситуаций, где нужно остаться ближе к изначальной точке!
Испытание 1
Вы возможно использовали комбинацию: рулевое управление – движение вперед и поворот одним двигателем, чтобы обойти квадрат.
B
C
Start and End position
Первая база
B
C
Вторая база

## Slide 11: Благодарность
Авторы: Sanjay and Arvind Seshan
Больше уроков на сайте: www.ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.