## Slide 1: Μαθημα προγραμματισμου αρχαριων
Αισθητήρας Χρώματος
Μετάφραση: Φαρμάκης Θρασύβουλος

## Slide 2: Στοχοι μαθηματοσ
Μάθε πώς να χρησιμοποιείς τον αισθητήρα χρώματος
Μάθετε για την κίνηση (Coast) και το φρένο (Break)

## Slide 3: Τι είναι ο αισθητηρασ χρωματοσ?
Ο αισθητήρας επιτρέπει στο ρομπότ μας να μετρά και να αποθηκεύει δεδομένα που υπάρχουν γύρο του
Στο πακέτο EV3 υπάρχουν οι παρακάτω αισθητήρες:
  Χρώματος– μετρά την φωτεινότητα και καταλαβαίνει χρώματα
  Γυροσκόπιο– μετρά την περιστροφή του ρομπότ
  Υπερήχων– μετρά την απόσταση των κοντινών αντικειμένων
  Αφής– αντιλαμβάνεται αντικείμενα ή επιφάνειες μέσω αφής
  Υπέρυθρων– μετρά απομακρυσμένα σήματα υπέρυθρων
Image from: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
Infrared Sensor

## Slide 4: Τι είναι ο αισθητήρας χρώματος?
Τι είναι? Αισθητήρες που μπορούν να «διαβάσουν» την ένταση του φωτός που υπάρχει μπροστά τους.
Τρόποι λειτουργίας: Χρώματος, Έντασης αντανάκλασης φωτός και έντασης φωτός περιβάλλοντος
  Λειτουργία χρώματος (Color Mode): Αναγνωρίζει 7 διαφορετικά χρώματα (μαύρο, καφέ, μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, άσπρο) και κανένα χρώμα
  Έντασης αντανάκλασης φωτός (Reflected Light): Μετράει την ένταση της αντανάκλασης του φωτός που επιστρέφει από μια επιφάνεια. (Μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως100 με 0=απόλυτο σκοτάδι και 100=απόλυτο φως)
  Ένταση φωτός περιβάλλοντος (Ambient Light intensity) : Μετράει την ένταση του φωτός που δέχεται ο αισθητήρας από το περιβάλλον. (Μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως100 με 0=απόλυτο σκοτάδι και 100=απόλυτο φως)
Χρήσεις:
  Κίνηση μέχρι κάποια γραμμή,
  Κίνηση ακολουθώντας μια γραμμή
  Εύρεση χρώματος
  Παιχνίδι με την χρήση αισθητήρα χρώματος
Θα χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία χρώματος (COLOR MODE) σε αυτό το μάθημα

## Slide 5: Ακόμα μια επιλογή της εντολής κινητήρα : Κίνηση η φρένο?
Πρόσθετη επιλογή της εντολής κινητήρα Move Steering Block
Θα παρατηρήσετε πως υπάρχει η επιλογή κίνησης(coast) και φρένο (brake)
Η κίνηση θα κάνει τον κινητήρα σας να συνεχίζει να κινείται. Το φρένο θα σταματήσει τον κινητήρα σας ακαριαία.
Ποια επιλογή χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε με ακρίβεια σε μια χρωματιστή γραμμή?

## Slide 6: Δοκιμασία αισθητήρα χρώματος
Κάντε το ρομπότ να κινηθεί πάνω σε μια πράσινη γραμμή χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα χρώματος
Βήμα1: Εισάγετε την εντολή για αναμονή χρώματος
Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα χρώματος σε λειτουργίας χρώματος (COLOR MODE)
Βήμα 3: Κίνηση ή Φρένο?
Στοιχείο: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή κινητήρων Move Steering (δοκιμάστε τις επιλογές ΟΝ και OFF) και την εντολή αναμονή για χρώμα (το χρώμα της γραμμής που θα ακολουθήσουμε

## Slide 7: Δοκιμασία αισθητήρα χρώματος ΛΥΣΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΗ
Λειτουργία κίνησης κινητήρων “OFF” με ΦΡΕΝΟ
Λειτουργία κίνησης κινητήρων ΟΝ
Περίμενε μέχρι το χρώμα που “βλέπει” ο αισθητήρας να είναι πράσινο (Green #3)

## Slide 8: Θέματα συζήτησης
Μπορεί ο αισθητήρας να ψάχνει για περισσότερα από ένα χρώματα?
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κίνησης και φρένου στην εντολή Move Steering?
Απάντηση: ΝΑΙ
Απάντηση: Η ΚΙΝΗΣΗ (Coast) επιτρέπει στον κινητήρα να συνεχίσει την κίνηση του ελεύθερα και μετά το τέλος τις εντολής ενώ το ΦΡΕΝΟ (Break) θα σταματήσει τον κινητήρα ακαριαία.

## Slide 9: CREDITS
Αυτό το μάθημα δημιουργήθηκε από τους Sanjay Seshan και Arvind Seshan
Η μετάφραση έγινε για το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΤΟΜ από τον υπεύθυνο καθηγητή Φαρμάκη Θρασύβουλο (facebook @atom4edu)
Περισσότερα μαθήματα στο www.ev3lessons.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.