## Slide 1: LEZIONI INTERMEDIE
CALIBRARE IL SENSORE DI COLORE

## Slide 2: Obiettivi della lezione
1) Imparare perché c’è bisogno di calibrare il vostro sensore di colore
2) Imparare cos’è la calibrazione
3) Imparare come calibrare il vostro sensore di colore

## Slide 3: Perché calibrare?
Quando usate il vostro sensore di colore EV3 nella modalità “Sensore di luce” (Light Sensor) (per esempio in modalità di luce riflessa), dovreste calibrarlo. Non è necessario per la modalità colore (Color Mode)
La calibrazione fa in modo che il sensore impari cosa è bianco e cosa è nero
  Ciò fa in modo che il bianco venga letto con un valore di 100 ed il nero col valore di zero
Eseguite il vostro programma di calibrazione quando le condizioni della luce cambiano
Se avete due sensori di colore, può essere applicata la stessa calibrazione ad entrambi. Non avete bisogno di fare un differente programma di calibrazione per ciascun sensore. Realizzatelo usando un sensore su una delle porte ed applicate i valori ad entrambi.
  Se avete dei sensori molto differenti tra di loro, avrete però bisogno di scrivere il vostro personale programma di calibrazione.

## Slide 4: Passi/Pseudocodice per la calibrazione
Sfida: scrivete un programma che calibrerà il sensore di colore del vostro EV3per nero e bianco
Pseudocodice:
Risettare i valori di calibrazione esistenti
Far mostrare sul display all’utente la scritta “metti il robot sul nero” e premere ok
Leggi il blocco del sensore di colore in modalità luce (Light mode ) e salvalo nel blocco del sensore di colore in modalità calibrazione
Ripeti gli stessi passaggi per calibrare il bianco

## Slide 5: Soluzione del programma sulla calibrazione
Quando eseguite il programma di calibrazione in alto, esso chiederà di piazzare il robot sulla sezione nera della plancia di esercitazione e quindi premere il tasto centrale del mattoncino
Dopo vi verrà chiesto di mettere il robot sul bianco e premere il tasto centrale del mattoncino
Lo scopo di questo programma è di insegnare al robot cosa è bianco e cosa è nero.
Alla fine di questo programma, il sensore di colore (in modalità luce) dovrebbe assegnare il valore 100 al bianco più chiaro che legge ed il valore 0 al nero più scuro che legge.
Nota 1: in questo programma il sensore di colore è sulla porta 3
Nota 2: Se usate due sensori, i valori di calibrazione per un sensore verranno utilizzati anche per l’altro
Resetta i valori precedenti
Chiede all’utente di piazzare il sensore sul nero ed aspetta che venga premuto il tasto centrale del mattoncino
Assegna il valore zero alla lettura effettuata
Chiede all’utente di piazzare il sensore sul bianco ed aspetta che venga premuto il tasto centrale del mattoncino
Assegna il valore 100 alla lettura effettuata

## Slide 6: Guida alla discussione
1. Quando avete bisogno di calibrare il vostro sensore di colore?
  Quando è usato nella modalità luce riflessa
2. Se ho due sensori di colore, ho bisogno di calibrarli uno per uno?
  La calibrazione si applica ad entrambi (o a tutti) i sensori di colore che avete collegato al vostro mattoncino
3. Cosa fate quando calibrate?
  State insegnando al sensore cosa vuol dire “nero” o “bianco”
4. Dovreste calibrare per gli altri colori (per esempio, verde) se volete seguire una linea verde?
  No, dovete sempre calibrare solamente nero e bianco

## Slide 7: CREDITS
Questo tutorial è stato creato da Sanjay Seshan and Arvind Seshan
Altre lezioni si possono trovare nel sito www.ev3lessons.com
Traduzione: Giuseppe Comis
Questo lavoro è soggetto a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.