## Slide 1: Уроки программирования для новичков
Датчик цвета

## Slide 2: На этом занятии
Научимся пользоваться Датчиком цвета
Изучим торможение и накат

## Slide 3: Что такое датчик?
Датчик позволяет программе EV3 собирать и измерять данные из окружающего мира
Датчики EV3 :
  Цвета – измеряет цвет и яркость
  Гиро – измеряет поворот робота
  Ультразвук – измеряет расстояние до ближайшей поверхности
  Касания – измеряет контакт с поверхностью
  Инфракрасный – измеряет инфракрасный сигнал
Image from: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
Infrared Sensor

## Slide 4: Датчик цвета
Что это такое? Датчики фиксируют интенсивность света
Есть 3 режима: Цвет, яркость отраженного света и яркость внешнего освещения
  Цвет: Распознает 7 цветов (черный, коричневый, синий, зеленый, желтый, красный, белый) и нет цвета(пустота)
  Отраженный свет: Измеряет интенсивность отражённого света красного светодиода. (0=темно и 100=светло)
  Внешнее освещение: Измеряет силу света, исходящего из окружающей среды. (0=темно и 100=светло)
Применение:
  Движение до линии, Езда по линии, Поиск цвета
  Играть с помощью датчика цвета
Мы будем использовать режим цвета

## Slide 5: Еще совет по рулевому управлению: торможение или накат?
Немного больше о блоке рулевого управления
Вы заметили опцию Торможения?
Накат(Ложь) позволит двигаться по инерции. Торможение(Истина) остановит моторы сразу.
Какой режим вы будете использовать, чтобы остановиться на цветной линии?

## Slide 6: Испытание датчиком цвета
Робот должен двигаться до зеленой линии используя датчик цвета?
Шаг 1: используем блок ожидания
Шаг 2: используем режим цвета
Шаг 3: торможение или накат?
Подсказка: Вы будете пользоваться рулевым управлением (подумайте о включении и выключении моторов) и блок ожидания “Цвет”

## Slide 7: Испытание датчиком цвета решение
Финиш
Старт
Рулевое управление – выключение моторов, торможение
Рулевое управление – включение моторов
Ожидать зеленого цвета (#3)

## Slide 8: План обсуждения
Можете ли вы искать больше одного цвета?
В чем разница м/у торможением и накатом в блоке рулевого управления?
Ответ: Да
Ответ: Накат даст моторам свободно вращаться после движения, а Торможение сразу остановит и зафиксирует моторы

## Slide 9: Благодарность
Авторы: Sanjay and Arvind Seshan
Больше уроков на сайте: www.ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.