## Slide 1: Уроки программирования для новичков
Датчик касания

## Slide 2: На этом занятии
Научимся работать с датчиком касания
Научимся работать с блоком ожидания
Поймем разницу м/у блоком ожидания и блоками датчиков
Поймем когда использовать Включение мотора

## Slide 3: Что такое датчик?
Датчик позволяет программе EV3 собирать и измерять данные из окружающего мира
Датчики EV3 :
  Цвета – измеряет цвет и яркость
  Гиро – измеряет поворот робота
  Ультразвук – измеряет расстояние до ближайшей поверхности
  Касания – измеряет контакт с поверхностью
  Инфракрасный – измеряет инфракрасный сигнал
Image from: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
Infrared Sensor

## Slide 4: датчик касания
Датчик касания может определять когда красная кнопка нажата или отпущена
С этой информацией вы можете обрабатывать события:
Нажат
Отпущен
нажат и сразу отпущен (Клик)
Где используется датчик касания?
  Полезен при программировании “двигаться до нажатия/отпускания/клика датчика касания”
  Например если вы хотите поставить датчик спереди робота, вы можете остановить движение, если он столкнется с чем-нибудь.
  Так же вы можете начинать и завершать программу при нажатии на датчик касания.

## Slide 5: Что означает “Клик”?*
Время, мс | Действие | Нажат | Отпущен | Клик
1 | Кнопка начинается отпускаться | Ложь | Истина | Ложь
2 | Кнопка нажата | Истина | Ложь | Ложь
3 | Кнопка отпущена, и программа считывает датчик | Ложь | Истина | Истина
4 | Кнопка еще отпущена, программа считывает датчик снова | Ложь | Истина | Ложь
5 | Кнопка нажата второй раз | Истина | Ложь | Ложь
6 | Кнопка отпущена, но программа не считывает датчик |  |  | 
спустя 200… | Программа считывает датчик | Ложь | Истина | Истина
201 | Кнопка до сих пор отпущен, и программа считывает датчик снова | Ложь | Истина | Ложь
Датчик касания по сути переключатель Истина/Ложь
“Клик” несколько сложнее. Какие условия должны быть, чтобы считать клик?
* Основано на справке Lego EV3

## Slide 6: Как программировать с датчиком касания?
Желтая вкладка: Блок датчика
Используется для считки и сравнения значений
На этом занятии мы будем пользоваться блоком ожидания
Есть датчик касания в желтой вкладке палитры инструментов, и есть блок ожидания в оранжевой вкладке. В чем разница!!????!
Оранжевая вкладка: Блок ожидания
  Используется для ожидания значения датчика или времени

## Slide 7: Включение и выключение моторов
Совет новичка: Включение мотора должно сопровождаться другими блоками (напр. Блок ожидания)
Что произойдет, если вы поместите рулевое управление и поставите режим включения?
Робот…
1) Поедет?
2) Немного двинется?
3) Вообще не сдвинется?
Ответ: Не сдвинется вообще.
Что сделает выключение мотора?

## Slide 8: Испытание 1
Запрограммируйте робота так: ехать прямо пока вы не нажмете датчик рукой.
0 = Отпущен
1 = Нажат
2 = Клик
Подсказка: Вы скомбинируете рулевое управление и блок ожидания
B
C

## Slide 9: Испытание 1 решение
Add screenshot

## Slide 10: Испытание 2
Робот едет прямо, пока не стукнется об стену. Затем отъедете назад и поверните на 90 градусов.
Подсказка: Вы комбинируете рулевое управление + Поворот + Блок ожидания
B
C
0 = Отпущен
1 = Нажат
2 = Клик

## Slide 11: Испытание 2 решение

## Slide 12: Обсуждение
Почему вы использовали Включение мотора в этих испытаниях?
Вы хотите считывать датчик, пока мотор включен.
Почему мы использовали Блок ожидания в этих испытаниях?
Вам необходимо подождать нужное значение
Какая разница м/у Нажата, Отпущена и Клик?
Нажата = нажата, Отпущена = не нажата, Клик = нажата и отпущена сразу
В каких ситуация вы можете использовать их?
Нажата = движение в стену, Клик = нажатие рукой Отпущена = больше не касается стены

## Slide 13: Благодарность
Авторы: Sanjay and Arvind Seshan
Больше уроков на сайте: www.ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.