## Slide 1: Уроки программирования для новичков
Ультразвуковой датчик

## Slide 2: На этом занятии
Узнаем про ультразвуковой датчик
Научимся пользоваться блоком УЗ датчика
Изучим разницу м/у Ожиданием УЗ датчика и блоком УЗ датчика

## Slide 3: Что такое датчик?
Датчик позволяет программе EV3 собирать и измерять данные из окружающего мира
Датчики EV3 :
  Цвета – измеряет цвет и яркость
  Гиро – измеряет поворот робота
  Ультразвук – измеряет расстояние до ближайшей поверхности
  Касания – измеряет контакт с поверхностью
  Инфракрасный – измеряет инфракрасный сигнал
Image from: http://www.ucalgary.ca/IOSTEM/files/IOSTEM/media_crop/44/public/sensors.jpg
Infrared Sensor

## Slide 4: Ультразвук
УЗ датчик измеряет расстояние.
Вы используете его, когда вам нужно убедиться, что вы находитесь на определенном расстоянии от цели.
Расстояние может быть измерено в дюймах или сантиметрах.
Чтобы считать УЗ датчик, используйте блок УЗ датчика. Чтобы использовать УЗ датчик для ожидания определенной дистанции, используйте блок ожидания
Ожидание УЗ
Считка датчика
VS.

## Slide 5: Испытание 1 УЗ
Испытание : Робот двигается до 20 см от стены.
Шаг 1: Создайте новую программу
Шаг 2: Включите моторы
Шаг 3: Поставьте блок ожидания, чтобы использовать УЗ датчик
Шаг 4: Выключите моторы

## Slide 6: Испытание 1 решение

## Slide 7: Испытание 2: Используйте силу, чтобы контролировать робота!

## Slide 8: Испытание 2: Псевдокод
Если робот ближе, чем 20смот руки hand ехать назад, иначе ехать вперед.
Шаг 1: Поставьте цикл из оранжевой вкладки
Шаг 2: Поставьте переключатель внутри цикла
Шаг 3: Установите режим переключателя на УЗ
Шаг 4: Поставьте рулевое управление в режим включения, с отрицательной скоростью в переключатель в истину
Шаг 5: Поставьте рулевое управление в режим включения, с положительной скоростью в переключатель в ложь

## Slide 9: Испытание 2 решение

## Slide 10: Осваиваем свою силу
Прошлый код держит робота постоянно в движении. Эта версия позволяет роботу отдохнуть, если он в пределах 15-20 сантиметров.

## Slide 11: Благодарность
Авторы: Sanjay and Arvind Seshan
Больше уроков на сайте: www.ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.