## Slide 1: Продолжающий уровень
Data Wires

## Slide 2: На этом занятии
Изучим шины данных и научимся ими пользоваться
Пререквизиты: Блок экрана, Блоки датчиков, Блоки датчиков

## Slide 3: Шины данных
Шины данных позволяют вам взять вывод из одного блока и ввести его в другой.
Вход
Выход

## Slide 4: Типы шин данных
Тип данных | Выход | Выход | Выходная шина
Логический |  | Истина, ложь | 
Числовой |  | Цифры | 
Текстовый |  | Текст | 
Числовой массив |  |  | 
Логический массив |  |  | 
Картинки из справки EV3

## Slide 5: Автоматическая конвертация данных
Исходный тип | Конечный тип | Выход/Результат
Логический | Числовой | Ложь = 0, Истина = 1
Логический | Текст | Ложь = “0”, Истина = “1”
Логический | Логический массив | Массив с одним элементом
Логический | Числовой массив | Массив с одним элементом (0 или 1)
Числовой | Текст | Число в текстовом формате
Числовой | Числовой массив | Массив с одним элементом
Логический массив | Числовой массив | Массив с тем же размером и все элементы 1 или 0
Информация из справки EV3
Это конвертации автоматически производятся в программных блоках. Например, вы можете соединить числовой выход (значения датчика) и текстовый вход (блок экрана).

## Slide 6: Как создать шины данных?
Блок с выходным параметром должен быть поставлен перед блоком с входом
Вход и выход должны быть одинаковых типов, или автоматически конвертируемые (см. слайд 4 и 5)
1. Нажмите на выход блока
2. Удерживайте и переносите шину.
3. Поместите выход в правильный вход и отпустите мышку
1
2
3
Картинки из справки EV3

## Slide 7: Sidebar: Display Block - Wired Mode
Блок экрана может работать в проводном режиме для отображения данных из других блоков.
Для испытания вам нужно отобразить число на экране. Выберите текстовый режим  Сетка в левом нижнем углу блока.
Чтобы выбрать проводной режим нажмите на поле в правом верхнем углу блока и выберите «проводной» режим

## Slide 8: Испытание на Шины данных
Испытание: Пусть робот едет медленно над разными цветами. Робот должен отображать цвета, которые видит датчик цвета. Останавливается когда будет нажата кнопка на брике.
ШАГ 1: Включите моторы, двигайтесь медленно вперед
ШАГ 2:
  В цикле добавьте блок датчика цвета.
  Добавьте блок экрана в проводном, режиме текст-сетка
  Соедините выход блока датчика цвета и вход блока экрана (первый вход)
ШАГ 3: Условие выхода из цикла при нажатии на кнопку брика

## Slide 9: Испытание решение

## Slide 10: Шины данных: переключатель
Если вы хотите вывести данные из переключателя, вам нужно перевести переключатель в вид с вкладками
A
C
C
B
B. После того, как вы переключитесь в вид с вкладками, вы можете выводить данные
C. Разные ветки в переключателе могут соединятся к одной шине данных

## Slide 11: Шины данных: цикл
Вы можете соединять выходные и входные шины, как в примере снизу
Обратите внимание, что данные, поступающие из цикла через шину, будут только значением последней итерацией цикла.
В приведенном выше примере датчик цвета считывается дважды в цикле. Тем не менее, шина данных будет передавать только вторую (последнюю) считку, и эта вторая считка будет отображаться.
Данные входные в цикл
Данные выходные из цикла

## Slide 12: Благодарность
Этот урок создан Sanjay Seshan и Arvind Seshan
Больше уроков доступно на сайте mindlesson.ru и ev3lessons.com
Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.